Załącznik nr 1 do oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| 1. | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 4 szt. |  | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2010 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
|  | długość zewnętrzna – 2100mm +/-100mm | TAK, Podać |  |
|  | szerokość zewnętrzna z poręczami bocznymi – max 990 mm. | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne | TAK |  |
|  | Chromowane lub lakierowane , składane wzdłużnie barierki boczne opuszczane poniżej poziomu leża | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi wypełnieniami tworzywowymi lub lamelami łatwymi do utrzymania czystości, lub metalową lakierowaną siatką | TAK |  |
|  | Szczyty tworzywowe zabezpieczane na czas transportu mechanizmem zaciskowym chroniącym personel i pacjenta przed przypadkowym ich wypadnięciem | TAK |  |
|  | sterowanie elektryczne przy pomocy : pilota przewodowego Rozłączenie/ blokada funkcji elektrycznych na panelu znajdującym się od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża. Minimalna wysokość leża poniżej 400mm gwarantująca komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjentów o niskim wzroście. Wysokość max leża min 750 mm | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota przewodowego | TAK |  |
|  | wyłączniki funkcji elektrycznych na panelu od strony nóg łóżka dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej | TAK |  |
|  | koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm | TAK |  |
|  | 4 kółka odbojowe | TAK |  |
|  | możliwość położenia pacjenta o wadze minimum 170kg | TAK |  |
|  | wyposażenie: -materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; - wieszak do kroplówki | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szczytów łóżka – wg wzornika RAL | TAK |  |
| 2. | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 12 szt. |  |  |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2010 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | TAK |  |
|  | wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu | TAK |  |
|  | długość zewnętrzna – 2100mm +/-100mm | TAK, Podać |  |
|  | szerokość zewnętrzna z poręczami bocznymi – max 970 mm | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn cylindrycznych gwarantującej wysoką stabilność leża oraz łatwiejsze dla utrzymania czystości | TAK |  |
|  | Lakierowane , składane barierki boczne nie powodujące zwiększenia szerokości łóżka opuszczane poniżej poziomu leża | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi wypełnieniami tworzywowymi lub lamelami łatwymi do utrzymania czystości. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane lub tworzywowe zabezpieczane na czas transportu mechanizmem zaciskowym chroniącym personel i pacjenta przed przypadkowym ich wypadnięciem | TAK |  |
|  | sterowanie elektryczne przy pomocy : pilota przewodowego panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg Automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych po max 180 sekundach od wykonania ostatniego ruchu łóżkiem. Pilot i panel wyposażone w przycisk świadomej aktywacji elektroniki. Pilot wyposażony podświetlane przyciski oraz latarkę | TAK |  |
|  | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie 350mm – 800 mm +/- 40 mm gwarantująca komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjentów o niskim wzroście. | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota przewodowego i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( +/- 4( – uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | wyłączniki funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją zablokowanej regulacji na panelu sterowniczym i pilocie dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | TAK |  |
|  | Centralny wyłącznik funkcji elektrycznych blokujący funkcje elektryczne łóżka | TAK |  |
|  | Leże łóżka z możliwości wydłużania o min 100 mm. Pod leżem zintegrowana półka do odkładania pościeli | TAK |  |
|  | koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm | TAK |  |
|  | funkcja autoregresjii | TAK |  |
|  | mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | 4 kółka odbojowe | TAK |  |
|  | możliwość położenia pacjenta o wadze minimum 230kg | TAK |  |
|  | wyposażenie: -materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; - uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka - wieszak do kroplówki | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szczytów łóżka – wg wzornika RAL | TAK |  |
| 3. | Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem bocznym – 4 szt. |  |  |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2010 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | szerokość całkowita: 500 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | długość całkowita: 480 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | wysokość całkowita: 900 mm (+30 mm) | TAK |  |
|  | dodatkowy blat boczny do spożywania posiłków z możliwością jego chowania do boku szafki i przechyłem blatu na boki | TAK |  |
|  | regulacja wysokości blatu bocznego : 700 – 1100 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | przechył blatu min. 60˚ (±5˚ ) z możliwością blokowania w pośrednich pozycjach | TAK |  |
|  | blaty szafki wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę | TAK |  |
|  | Szafka dwustronna. Szuflada Górna i dolna wysuwana na prowadnicach. | TAK |  |
|  | konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV | TAK |  |
|  | szafka wyposażona w dwa koła blokowane układem hamulcowym, z dźwignią do blokowania i odblokowywania łatwo dostępną dla pacjenta leżącego pozwalającą na samodzielność pacjenta w operowaniu szafką i blatem | TAK |  |
|  | szafka wyposażona w układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka | TAK |  |
|  | szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta | TAK |  |
|  | szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka na każdym z narożników | TAK |  |
|  | szafka odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szafki, kolory dopasowane do szczytów w łóżkach – wg wzornika RAL | TAK |  |