Załącznik nr 3.2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Łóżko szpitalne – 7 kompletów

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019/2020 | Podać |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci podwójnych ramion wznoszących lub pantograf. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm. W każdym narożniku krążki odbojowe. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej – dioda świecąca stałym światłem. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym wraz z uchwytem do powieszenia przewodu na szczycie łóżka. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: - Długość 2000mm - Szerokość z zamontowanymi barierkami 90mm | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe - Polipropylen, wyjmowane od strony nóg i głowy. Łóżko wyposażone w blokady zabezpieczające szczyty przed przypadkowym wyjęciem. | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Wypełnienie leża panelami tworzywowymi - Polipropylen. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia lub każdy segment pokryty pojedynczym panelem. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | Tak |  |
|  | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. | Tak |  |
|  | Łóżko szpitalne o wymiarach 200cm x 90 cm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego. Mechanizm blokujący przedłużenie w postaci zatrzasków. Nie dopuszcza się śrub służących w celu zatrzymania przedłużenia leża. | Tak |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak, |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poziomych poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. Wysokość barierki min 450mm | Tak |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda sterowana za pomocą 1 przycisku na pilocie. | Tak |  |
|  | W celach bezpieczeństwa oraz wykluczenia uruchomienia funkcji niewskazanej dla danego pacjenta możliwość pracy pilota w 3 trybach: - Wszystkie funkcje odblokowane, - Zablokowane funkcja Trendelenburga, - Blokada wszystkich funkcji | Tak |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Pojedyncza dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym. Dopuszcza się dwie dźwignie mechanicznej funkcji CPR umieszczone pod leżem (pod segmentem pleców) | Tak, Pojedyncza dźwignia przy segmencie pleców – 5pkt 2 dźwignie-0 pkt |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min. 380 mm do max 730 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców min 70 stopni oraz regulacja elektryczna uda min 35 stopni | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15 stopni. | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zamontowania: Wieszak kroplówki Wysięgnik ręki Przedłużenie barierki do całej długości | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 25. | Gwarancja min 24 mce | Tak, podać do 24 mcy – 0 pkt Od 25 – 36 – 5 pkt |  |
| 26. | Termin dostawy | Podać, - 4 tygodnie – 0 pkt, - 3 i mniej – 5 pkt |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy)