Załącznik nr 3.3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Szafka przyłóżkowa – 22 komplety

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019/2020 | Podać |  |
| 6. | Szafka z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość min: 93 cm, +/-5 cm - Głębokość min : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość min: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego min: 73 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego min: 35-60, +/- 10cm | TAK, Podać |  |
| 8 | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem, - półkę wewnątrz szafki (przestrzeń między szufladami), niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki (opcjonalnie z dostępem z trzech stron), - druga szuflada z możliwością uchwytu na butelkę z wodą, - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonaną z metalowej, lakierowanej siatki lub tworzywowa półka na obuwie, wysuwana z podstawy szafki. Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych lub rolkowych Szuflady wysuwane dwustronnie umożliwiające postawienie szafki po obu stronach łóżka. Blat boczny montowany do podstawy szafki w celu umożliwienia obrotu samym korpusem szafki Dopuszcza się zaoferowanie szafki z szufladami wysuwanymi jednostronnie pod warunkiem wyposażenia szafki w obracany korpus o min 200o celem zapewniania możliwości postawienia szafki po obu stronach łóżka z pełną funkcjonalnością. | TAK |  |
| 9. | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK |  |
| 10. | Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 70mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 11. | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. | TAK |  |
| 12. | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu (tworzywowe listwy na krawędziach) oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min 24 mce | Tak, podać do 24 mcy – 0 pkt Od 25 – 36 – 5 pkt |  |
| 14. | Termin dostawy | Podać, - 4 tygodnie – 0 pkt, - 3 tygodnie i mniej – 5 pkt |  |

…………………………….

(podpis Wykonawcy)