| Aparat USG Urologiczny |
| --- |
| Nazwa i typ oferowanego urządzenia: |  |
| Producent, kraj pochodzenia: |  |
| LP | Parametr | Parametr graniczny | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Mobilny aparat usg, fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r. | Tak |  |  |
| 2 | Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2018 r. | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic max 65 kg | Tak |  |  |
| 4 | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | Tak |  |  |
| 5 | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | Tak |  |  |
| 6 | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | Tak |  |  |
| 7 | Dynamika systemu min 180 dB | Tak |  |  |
| 8 | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | Tak |  |  |
| 9 | Monitor TFT o przekątnej min 18 cali | Tak | ≥ 18 cali – 5 pkt < 18 cali – 0 pkt |  |
| 10 | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | Tak | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11 | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | Tak |  |  |
| 14 | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | Tak | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15 | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | Tak |  |  |
| 16 | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | Tak |  |  |
| 18 | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | Tak |  |  |
| 19 | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | Tak |  |  |
| 20 | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000) | Tak |  |  |
| 21 | Głębokość skanowania min 1,5 cm – 30 cm | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość zapisu przebiegu badania w postaci klipu min 550 sekund | Tak |  |  |
| 23 | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 24 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s | Tak |  |  |
| 25 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 490 cm/s | Tak |  |  |
| 26 | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | Tak |  |  |
| 27 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę - pęcherz - nerkę - jądra | Tak |  |  |
| 28 | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | Tak |  |  |
| 29 | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | Tak | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 30 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |  |
| 31 | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | Tak |  |  |
| 32 | Moduł DICOM 3.0 wraz licencją | Tak |  |  |
| 33 | Videoprinter czarno – biały | Tak |  |  |
| GŁOWICE |
| 34 | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,0 - 5,0 MHz | Tak |  |  |
| A | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 155 | Tak |  |  |
| B | b) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 2,0 MHz do min. 5 MHz, wymienić (MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| C | c) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 2,0 MHz do min. 3,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| D | d) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 3,3 MHz do min. 4,3 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| E | e) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 62°. | Tak |  |  |
| F | f) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 35 | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz | Tak |  |  |
| A | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak |  |  |
| B | b) Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B —mode) od min. 6 MHz do min 12 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| C | c) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 8,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| D | d) Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 8,0 MHz do min. 10,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| E | e) Szerokość matrycy max 40 mm | Tak |  |  |
| F | f) Głębokość skanowania do min 8,5 cm | Tak |  |  |
| G | g) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 36 | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 10,0 MHz | Tak |  |  |
| A | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak |  |  |
| B | b) Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 5,0 MHz do min. 10,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| C | c) Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | Tak |  |  |
| D | d) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | Tak | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| E | e) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy – 3 sztuki) | Tak |  |  |
| F | f) Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |  |
| G | g) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 125°. | Tak | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |
| 37 | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną dwupłaszczyznową do badań urologicznych oraz innych procedur przez kroczowych typu convex-linia o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz | Tak |  |  |
| A | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300 | Tak |  |  |
| B | b) Możliwość wykonania biopsji oraz innych procedur przez kroczowych, w tym brachyterapii | Tak |  |  |
| C | c) Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty oraz aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |  |
| D | d) Długość czoła płaszczyzny liniowej min 60 mm | Tak |  |  |
| E | e) Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex - linia | Tak |  |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 38 | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | Tak, załączyć |  |  |
| 39 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |  |
| 40 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu | Tak |  |  |
| 41 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | Tak, min. 8 lat |  |  |
| 42 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji | Tak |  |  |
| 43 | W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia | Tak |  |  |
| 45 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu | Tak |  |  |
| 46 | Instrukcja obsługi w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak |  |  |

# Text boxes

Szczegółowa oferta asortymentowa										            Załącznik nr 3 do SWZ