Zadanie 4 – Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Zakup systemu do badań Holter wraz z rejestratorami EKG i RR.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż systemu do badań holterowski wraz z dostawą 18 szt. rejestratorami EKG i 12 szt. rejestratorów RR. System do badań winien posiadać licencję bezterminową dla 3 stanowisk. Stanowska komputerowe winny być wyposażone w stacje robocze z monitorami wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym monochromicznym.

Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności.  Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane.

Wykonawca składający ofertę zobligowany jest do złożenia szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu.

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nazwa własna | TAK PODAĆ |  |
|  | Producent | TAK PODAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK PODAĆ |  |
|  | Model | TAK PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2023. | TAK |  |
| REJESTRATOR EKG |
|  | Przesyłanie badań za pomocą kabla USB lub za pomocą czytnika kart SD | TAK |  |
|  | Pamięć ≥ 4GB | TAK |  |
|  | Nocny zapis krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Zapis pozycji pacjenta | TAK |  |
|  | Złącze HDMI dla ograniczenia artefaktów | TAK |  |
|  | Zapis 3 lub 12 kanałowego EKG (wystarczy użyć odpowiedniego kabla 3, 4, 7 lub 10 elektrodowego) | TAK |  |
|  | 3, 4 lub 7 elektrodowy kabel dla 3 kanałowego EKG | TAK |  |
|  | Wszystkie typy kabli z kolorowymi oznaczeniami elektrod- odprowadzeni | TAK |  |
|  | 10 elektrodowy kabel dla 12 kanałowego EKG | TAK |  |
|  | Osobny zapis SAECG w 1024 Hz oraz 16 bitach | TAK |  |
|  | Podgląd EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie na ekranie LCD | TAK |  |
|  | Niezależny kanał dla rozrusznika o częstotliwości próbkowania 10240 / sek. | TAK |  |
|  | 16 bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego w zakresie częstotliwości pomiędzy 0.05 do 150 Hz. | TAK |  |
|  | Zapis min do 5 dni. | TAK |  |
|  | Zasilanie z max 2 baterii AAA/ lub akumulatorów. | TAK |  |
|  | Szybkie połączenie ze stacją komputerową przez USB. | TAK |  |
|  | Waga rejestratora max. 110g ( z bateriami ) |  |  |
|  | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm |  |  |
|  | Próbkowanie 4,096 Hz, zapis do pamięci 128 Hz. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera | TAK |  |
|  | Dostępne kable 3, 4, 5, 7 oraz 10 odprowadzeniowe. | TAK |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | TAK |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie rejestratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
| REJESTRATOR RR |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel USB-C - USB | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna | TAK |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami | TAK |  |
|  | Wbudowana analiza AASI | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów | TAK |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |
|  | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |
|  | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną ze stopniową deflacją | TAK |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo USB -C/ USB do komunikacji z komputerem | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów |  |  |
|  | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | TAK |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | TAK |  |
|  | W zestawie z rejestratorem (standardowo): pokrowiec i pasek biodrowy, 2 rozmiary wielorazowych mankietów (rozm.: M i L), baterie, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przycisk do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - włączania/wyłączania urządzenia | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |
|  | Wymiary rejestratora: maks. 100x70x30 (mm) | TAK |  |
|  | Waga rejestratora: maks. 235 g (z bateriami) | TAK |  |
|  | Zasilanie za pomocą max 2 baterii lub akumulatorów AA lub AAA | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost |  |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | TAK |  |
|  | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE SYSTEMU |
|  | Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych rejestratorów | TAK |  |
|  | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |
|  | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | TAK |  |
|  | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | TAK |  |
|  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | TAK |  |
|  | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | TAK |  |
|  | Przykłady Min. i Max HR | TAK |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | TAK |  |
|  | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | TAK |  |
|  | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane | TAK |  |
|  | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) | TAK |  |
|  | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu | TAK |  |
|  | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG | TAK |  |
|  | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy | TAK |  |
|  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |
|  | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” | TAK |  |
|  | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka | TAK |  |
|  | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły | TAK |  |
|  | Poincare – Plot Lorenza. Możliwość analizy 24 godzinnego badania przy użyciu wykresu Poincare. Możliwość analizy i porównania grup pobudzeni przy użyciu funkcji złożenie. | TAK |  |
|  | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia konta dla każdego użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość nadawania różnych uprawnień każdemu użytkownikowi | TAK |  |
|  | Możliwość ograniczania wglądu do archiwum badań dla użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu - możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB , USB lub HDMI z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD (W przypadku HDMI – odpowiednie gniazdo w stacji roboczej) | TAK |  |
|  | Opis badania winien być autoryzowany przez osobę opisującą badanie w formie elektronicznej | TAK |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość nadawania różnych uprawnień dla każdego użytkownika | TAK |  |
|  | System kompatybilny z systemem Windows 7 lub nowszym |  |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
|  | Licencja na oprogramowanie bezterminowa | TAK |  |
| Stacja robocza – komputer - 3 szt. |
|  | Nazwa własna | Tak Podać |  |
|  | Producent | Tak Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak Podać |  |
|  | Model | Tak Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2023. | Tak |  |
|  | komputery będą wykorzystywane do obsługi oprogramowania klienckiego systemów medycznych, elektronicznego obiegu dokumentacji oraz aplikacji biurowych i edukacyjnych | TAK |  |
|  | procesor zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 12000 pkt w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net; wsparcie dla sprzętowej wirtualizacji | TAK |  |
|  | Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 2 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. | TAK |  |
|  | minimum 8 GB RAM | TAK |  |
|  | możliwość rozbudowy do minimum 32 GB | TAK |  |
|  | minimum dwa sloty na pamięć operacyjną z czego jeden wolny do dalszej rozbudowy | TAK |  |
|  | zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej | TAK |  |
|  | obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4 | TAK |  |
|  | w technologii SSD o pojemności minimum 500 GB | TAK |  |
|  | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną | TAK |  |
|  | Karta sieciowa obsługująca standard 10/100/1000BASE-T | TAK |  |
|  | co najmniej 4 złącza USB 3.2 Typ A, w tym co najmniej dwa z przodu obudowy | TAK |  |
|  | co najmniej 4 złącza USB 2.0 Typ A, w tym co najmniej dwa z przodu obudowy | TAK |  |
|  | złącze cyfrowe HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort | TAK |  |
|  | przewodowa lub bezprzewodowa klawiatura USB polska w układzie programisty | TAK |  |
|  | porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki (zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy) – dopuszcza się rozwiązanie combo | TAK |  |
|  | mysz optyczna, przewodowa lub bezprzewodowa na USB, min. 2 przyciski z rolką (może być powiązana z klawiaturą) | TAK |  |
|  | wbudowany w obudowę napęd optyczny z funkcją nagrywarki DVD +/-RW | TAK |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA | TAK |  |
|  | Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek zajmujących inne wymagane porty i sloty w komputerze itp. | TAK |  |
|  | Standard SFF (Small Form Factor) | TAK |  |
|  | zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub nowszej | TAK |  |
|  | wewnętrzny zasilacz 230V z przewodem wyposażonym we wtyczką europejską | TAK |  |
|  | przeciwprzepięciowa listwa zasilająca z 5 gniazdami z uziemieniem, zabezpieczenie linii L-N, bezpiecznik automatyczny, dł. przewodu 1.5 lub 3m( do uzgodnienia z Zamawiającym) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej | TAK |  |
|  | system operacyjny: Wymagania minimalne: Zainstalowany system operacyjny 64bit PL. Klucz licencji trwale zapisany w BIOS, przy instalacji, reinstalacji nie wymaga się podania klucza System musi spełniać następujące wymagania techniczne: dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika, w tym: klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych; interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim; możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę należy rozumieć zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; udostępnianie modemu; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). możliwość stosowania zasad grupy – zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników, dostęp do plików i drukarek system musi umożliwiać członkostwo w domenie opartej na LDAP | TAK |  |
|  | Wparcie techniczne |  |  |
|  | dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) | TAK |  |
|  | deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera, Certyfikat TCO powyżej 5,0 dla monitora ekranowego (załączyć do oferty) lub równoważne | TAK |  |
|  | Min. 2-letnia gwarancja producenta, świadczona w miejscu instalacji komputera w trybie naprawy następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | TAK |  |
| Monitor Ekranowy |
|  | Nazwa własna | Tak Podać |  |
|  | Producent | Tak Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak Podać |  |
|  | Model | Tak Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2023. | Tak |  |
|  | rodzaj matrycy: LCD VA lub IPS | TAK |  |
|  | powłoka matrycy: matowa | TAK |  |
|  | przekątna ekranu: min. 23,8” (16:9) | TAK |  |
|  | jasność: nie gorsza niż 250 cd/m2 | TAK |  |
|  | kontrast statyczny: nie gorszy niż 1000:1 | TAK |  |
|  | wielkość plamki: maks. 0,275 x 0,275 mm | TAK |  |
|  | czas reakcji matrycy: maks. 5 ms (Gray-to-Gray) | TAK |  |
|  | rozdzielczość natywna: min. 1920 x 1080 przy 75 Hz | TAK |  |
|  | regulacja kąta pochylenia | TAK |  |
|  | złącza wideo: HDMI i/lub DisplayPort (złącza cyfrowe tożsame z portami oferowanego komputera) | TAK |  |
|  | głośniki | TAK |  |
|  | wejście audio | TAK |  |
|  | wyjście audio | TAK |  |
|  | monitor musi posiadać komplet kabli, w tym odpowiedni do złącza kabel do sygnału cyfrowego tożsamy z portem wideo zastosowanym w komputerze, kabel HDMI lub kabel DisplayPort do oferowanego komputera, kabel zasilający | TAK |  |
|  | minimum 2-letnia gwarancja producenta | TAK |  |
|  | serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, | TAK |  |
| Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. |
|  | Nazwa własna | Tak Podać |  |
|  | Producent | Tak Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak Podać |  |
|  | Model | Tak Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2023. | Tak |  |
|  | Drukarka czarno-biała laserowa | TAK |  |
|  | Szybkość druku, skanu min 34 (stron/min) | TAK |  |
|  | Automatyczny druk dwustronny | TAK |  |
|  | Typ skanera CIS | TAK |  |
|  | Rozdzielczość optyczna skanera min 1200x1200.19x19.200 dpi | TAK |  |
|  | Rozdzielczość druku w czerni min 1200x1200 | TAK |  |
|  | Max. Format skanowania 210x297 mm | TAK |  |
|  | Min. rozdzielczość kopiowania 600x600 | TAK |  |
|  | Zmniejszenie / powiększenie min 25-400 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru min 250 stron | TAK |  |
|  | Taca odbiorcza min 120 stron | TAK |  |
|  | Pamięć min 128 MB | TAK |  |
|  | Wyposażony w wyświetlacz | TAK |  |
|  | Obsługa formatów nośników min A4, A5, A6 | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 50dB | TAK |  |
|  | Złącze LAN | TAK |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |
|  | Waga max do 15 kg | TAK |  |
|  | Obsługiwane systemy min.. Windows 7- 11, Windows server 2008-2019, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na płycie CD lub inna forma | TAK |  |
| Inne wymagania dotyczące sprzętu |
|  | W zestawie z rejestratorem RR i EKG futerał z paskiem, pasek biodrowy, 3 rodzaje mankietów mankiet standardowy (S,M, L) ( mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające się zsuwaniu z ramienia), akumulatory/ baterie , ładowarka, walizka | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące kryterium zgodnie z SWZ | Tak Podać |  |
|  | Min. 2 przeglądy w ramach gwarancji z uwzględnieniem poz.56 | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy | Tak |  |
|  | Wszystkie wymieniane materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez podmiot z siedziba na terenie Polski posiadający odpowiednie uprawnienia | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy w okresie gwarancji udostępnienie sprzętu zamiennego na czas naprawy. | TAK |  |
| Dokumentacja do całości |
|  | Materiały informacyjne | Tak |  |
|  | Instrukcja użytkowania i inne dokumenty (karta gwarancyjna, paszport) w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny | Tak |  |
|  | Walidacja rejestratorów przez min. ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | TAK |  |

…………………………………………..                                    ………………………………                   /Miejscowość, data/                                                                                                    / Podpis Oferenta/