Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do oferty

………………………………….

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 	DŹWIGU

| Lp. | Parametry/Warunek | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dźwig dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowany do przewozu łóżek szpitalnych |  |
| 2. | Typ: linowy |  |
| 3. | Udźwig nominalny: 1600kg – 21 osób |  |
| 4. | Prędkość jazdy: 1,0 m/s |  |
| 5. | Prędkość dojazdu: płynna regulacja prędkości jazdy typu V V V F |  |
| 6. | Ilość startów: 180/godz. |  |
| 7. | Ilość przystanków: 5 |  |
| 8. | Ilość drzwi szybowych: 5 |  |
| 9. | Ilość dojść do kabiny: 1 (kabina nieprzelotowa) |  |
| 10. | Wysokość podnoszenia: ok. 13 m |  |
| 11. | Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze góra – dół DUPLEX dla dwóch dźwigów pracujących w grupie |  |
| 12. | Temperatura pracy dźwigu: 50 C ÷ 400 C |  |
| 13. | Wentylacja: mechaniczna |  |
| 14. | Szyb: - wymiary szybu (szer. x gł.): 2350 mm x 3110 mm - nadszybie: 3500 mm - podszybie: 1750 mm |  |
| 15. | Kabina: - zabezpieczenie strefy wejścia za pośrednictwem kurtyny świetlnej - wymiary kabiny (szer. x gł. x wys.): 1400 mm x 2400 mm x 2150 mm - ściany kabiny: stal nierdzewna satyna - sufit: podwieszany, wykonany ze stali nierdzewnej satyna - oświetlenie: punktowe typu LED - oświetlenie awaryjne: min. 2 godz. - podłoga: wykładzina antypoślizgowa - cokoły: stal nierdzewna satyna - poręcze: okrągłe ze stali nierdzewnej - odboje ścienne: drewniane - lustro: na tylnej ścianie nad poręczą |  |
| 16. | Drzwi: - płynna regulacja prędkości otwierania i zamykania (falownik) - mechanizm nawrotu powodujący ponowne otwarcie drzwi przy napotkaniu przeszkody - typ: automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe - wymiary (szer. x wys.): 1100 mm x 2000 mm - odporność ogniowa – brak - wykonanie drzwi szybowych: stal nierdzewna satyna - wykonanie drzwi kabinowych: stal nierdzewna satyna - progi drzwi: aluminiowe - portale drzwi przystankowych: brak |  |
| 17. | Panel dyspozycji: - wykończenie: stal nierdzewna satyna - wyświetlacz: elektroniczny DOT – MATRIX - przyciski dyspozycji - przyciski zamykania i otwierania drzwi - przycisk ALARM - przyciski opisane pismem Braille’a, okrągłe, podświetlane - wszystkie przyciski okrągłe, podświetlane - sygnalizacja przeciążenia kabiny - gong - strzałki kierunkowe jazdy - stacyjka kluczykowa jazd szpitalnych w kabinie - urządzenie mówiące |  |
| 18. | Kasety zewnętrzne - umiejscowienie: natynkowe - wykonanie: stal nierdzewna satyna - wyświetlacz: elektroniczny DOT-MATRIX na przystanku podstawowym - przyciski okrągłe, podświetlane - strzałki kierunkowe jazdy |  |
| 19. | Napęd - typ: bezreduktorowy - zasilanie: 3 x 400 V/50 Hz |  |
| 20. | Maszynownia - położenie: górne (istniejące pomieszczenie) |  |
| 21. | Opcje dodatkowe - awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia - zjazd ppoż. – dźwig po otrzymaniu sygnału z instalacji ppoż. budynku zjeżdża na zasilaniu docelowym na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i pozostaje wyłączony |  |

…………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych