## Załącznik Nr 4 do oferty

Zestawienie wymaganych parametrów dla odczynników i analizatorów

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Wartość wymagana | Wpisać tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| ODCZYNNIKI |
| 1 | Zamawiający wymaga aby odczynniki były kompatybilne z zaoferowanymi analizatorami (analizator główny, analizator do badań cito) | Tak |  |
| 2 | Oferowane odczynniki dostępne w kompletnych zestawach, zawierających odczynniki, kalibratory, kontrole i inne akcesoria niezbędne do wykonania badania | Tak |  |
| 3 | Liniowość testu D – Dimer 5 tyś. ng/ml bez rozcieńczania lub lepsza | Tak |  |
| 4 | Czułość testu HBs Ag 0,08 ng/ml lub lepsza | Tak |  |
| ANALIZATOR GŁÓWNY |
| 1 | Aparat główny z min. 30 miejscami na próbki | Tak |  |
| 2 | Możliwość jednoczesnego oznaczenia min 5 różnych parametrów | Tak |  |
| 3 | Analizator bezigłowy lub inny minimalizujący kontaminację na każdym etapie procesu inkubacyjno – pomiarowego | Tak |  |
| 4 | Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco – myjąco – konserwacyjnych | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows | Tak |  |
| 6 | W zestawie UPS z minimum 20 min. podtrzymaniem | Tak |  |
| 7 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości 2 razy do roku na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| ANALIZATOR DO BADAŃ CITO |
| 1 | Aparat do badań cito z min. 10 miejscami na próbki | Tak |  |
| 2 | Możliwość jednoczesnego oznaczenia min 2 różnych parametrów | Tak |  |
| 3 | Analizator bezigłowy lub inny minimalizujący kontaminację na każdym etapie procesu inkubacyjno – pomiarowego | Tak |  |
| 4 | Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco – myjąco – konserwacyjnych | Tak |  |
| 5 | Prostota obsługi (załaduj aparat i naciśnij start) | Tak |  |
| 6 | W zestawie UPS z minimum 20 min. podtrzymaniem | Tak |  |

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wszystkie wymagania Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek wymagania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań zostanie odrzucona z postępowania.

............................................................................

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych