Załącznik nr 1 do oferty

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- Wymagane parametry komputerów stacjonarnych

| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętowym |
| 1.1 | Procesor zgodny z architekturą w architekturze x86-64, 64-bitowy, dwurdzeniowy, o częstotliwości taktowania co najmniej 2667 MHz, częstotliwość szyny FSB 1066 |  |
| 1.2 | Pojemność pamięci RAM: 3GB DDR3, pracujące z częstotliwością 1333 MHz |  |
| 1.3 | Dysk twardy o pojemności co najmniej 320GB z interfejsem SATA II |  |
| 1.4 | Karta graficzna z pamięcią o pojemności co najmniej 512MB |  |
| 1.5 | Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer |  |
| 1.6 | Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s |  |
| 1.7 | Wbudowane porty wej/wyj- 8 USB 2.0, wej/wyj audio liniowe, słuchawkowe i mikrofonowe |  |
| 2. | W zakresie oprogramowania |
| 2.1 | System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit |  |
| 3. | W zakresie zasilania |
| 3.1 | Przystosowanie do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |
| 3.2 | W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. |  |
| 4. | W zakresie usług gwarancyjnych |
| 4.1 | Komputery stacjonarne muszą być objęte gwarancją objętą na okres co najmniej 24 miesięcy |  |
| 5. | W zakresie innych cech |
| 5.1 | Komputery muszą być fabrycznie nowe |  |
| 5.2 | Komputery muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu |  |
| 5.3 | Komputery muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera. |  |
| 5.4 | Komputery muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę |  |
| 5.5 | Każdy komputer musi posiadać dodatkowo myszkę komputerową wykonaną w technologii optycznej z 2 przyciskami i rolką do przewijania i interfejsem USB |  |
| 5.6 | Komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model |  |

- Wymagane parametry drukarek laserowych

| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie ogólnym |
| 1.1 | Technologia druku laserowa monochromatyczna |  |
| 1.2 | Prędkość druku w trybie normalnym, dla papieru A4, co najmniej 20 str./min |  |
| 1.3 | Rozdzielczość druku – 600x600dpi |  |
| 1.4 | Podajniki papieru: jeden na co najmniej 200szt., drugi z priorytetem odbioru na co najmniej 10 arkuszy umożliwiający wydruk na formacie wielkości recepty lekarskiej |  |
| 1.5 | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) : 8000 |  |
| 1.6 | Wbudowany procesor wydruku o częstotliwości co najmniej 266MHz |  |
| 1.7 | Wbudowana pamięć RAM o wielkości co najmniej 8MB |  |
| 1.8 | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) : max 8s |  |
| 2. | W zakresie wejść/wyjść |
| 2.1 | Wbudowany interfejs USB 2.0 |  |
| 3. | W zakresie zasilania |
| 3.1 | Drukarka musi być przystosowana do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |
| 3.2 | W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. |  |
| 3.3 | Każda drukarka musi posiadać komplet przewodów zasilających oraz dodatkowo przewód połączeniowy z komputerem o dł. min. 1,8m |  |
| 4. | W zakresie usług gwarancyjnych |
| 4.1 | Drukarka musi być objęta co najmniej 12-miesięczną gwarancją poświadczoną kartą gwarancyjną |  |
| 5. | W zakresie obsługiwanych systemów operacyjnych |
| 5.1 | Zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2008 Server |  |
| 6. | W zakresie innych cech |
| 5.1 | Drukarki muszą być fabrycznie nowe |  |
| 5.2 | Drukarki muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu |  |
| 5.3 | Drukarki muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model |  |

- Wymagane parametry komputerów przenośnych

| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętowym |
| 1.1 | Procesor zgodny z architekturą w architekturze x86-64, 64-bitowy, dwurdzeniowy, o częstotliwości taktowania co najmniej 2,2 GHz, częstotliwość szyny FSB 800MHz |  |
| 1.2 | Pojemność pamięci RAM: 3GB DDR3, pracujące z częstotliwością 800 MHz |  |
| 1.3 | Dysk twardy o pojemności co najmniej 320GB |  |
| 1.4 | Karta graficzna obsłuhująca API: DirectX 10, OpenGL 2.1 |  |
| 1.5 | Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer |  |
| 1.6 | Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, Karta bezprzewodowa obsługująca standard IEEE802.11b/g, wbudowany bluetooth |  |
| 1.7 | Wbudowane porty wej/wyj- 3 x USB 2.0, wej/wyj audio liniowe, słuchawkowe i mikrofonowe |  |
| 1.8 | Zintegrowana karta dźwiękowa, głośniki, mikrofon i kamera |  |
| 1.9 | Czytnik kart pamięci SD, MMC |  |
| 1.10 | Przekątna ekranu LCD 15,6 cali o rozdzielczości 1366x768 |  |
| 1.11 | Gniazdo rozszerzeń 1xExpress Card 34 |  |
| 1.12 | Złącza zewnętrzne: 15-styk. D-Sub(monitowe), 3xUSB 2.0, RJ-45, |  |
| 2. | W zakresie oprogramowania |
| 2.1 | System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL |  |
| 3. | W zakresie zasilania |
| 3.1 | Przystosowanie do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |
| 3.2 | Akumulatory w technologii litowo-jonowej |  |
| 3.3 | Komputery przenośne muszą być wyposażone w zasilacz umożliwiający ładowanie akumulatorów oraz pracę bez akumulatorów w sieci 230V/50Hz |  |
| 3.4 | Zamontowane akumulatory muszą posiadać możliwość ich odłączania bez konieczności zrywania plomb gwarancyjnych |  |
| 3.5 | W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. |  |
| 3.6 | Przybliżony czas pracy na bateriach przynajmniej do 6 godzin |  |
| 4. | W zakresie usług gwarancyjnych |
| 4.1 | Komputery przenośne muszą być objęte gwarancją objętą na okres co najmniej 24 miesięcy |  |
| 5. | W zakresie innych cech |
| 5.1 | Komputery muszą być fabrycznie nowe |  |
| 5.2 | Komputery muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu |  |
| 5.3 | Komputery muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera. |  |
| 5.4 | Komputery muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę |  |
| 5.5 | Każdy komputer musi posiadać dodatkowo myszkę komputerową wykonaną w technologii optycznej z 2 przyciskami i rolką do przewijania i interfejsem USB |  |
| 5.6 | Komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model |  |

- Wymagane parametry zasilaczy awaryjnych UPS

| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętowym |
| 1.1 | Moc pozorna 500VA |  |
| 1.2 | Maks. czas przełączenia na baterię 3 ms |  |
| 1.3 | Liczba gniazdek z utrzymaniem zasilania – minimum 2 |  |
| 1.4 | Minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - 18 min, 100% - 4 min |  |
| 1.5 | Możliwość „zimnego startu”, kształt sinusoidalny napięcia wyjściowego przy pracy z baterii |  |
| 2. | W zakresie wejść/wyjść |
| 2.1 | Wbudowany interfejs USB 2.0 |  |
| 3. | W zakresie zasilania |
| 3.1 | Zasilacz awaryjny musi być przystosowana do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |
| 3.2 | W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. |  |
| 4. | W zakresie usług gwarancyjnych |
| 4.1 | Zasilacz musi być objęta co najmniej 36-miesięczną gwarancją poświadczoną kartą gwarancyjną |  |
| 5. | W zakresie innych cech |
| 5.1 | Zasilacze muszą być fabrycznie nowe |  |
| 5.2 | Zasilacze muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu |  |
| 5.3 | Zasilacze muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model |  |

- Wymagane parametry monitorów LCD 16:9

| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętowym |
| 1.1 | Format panoramiczny (16x9) ekranu monitora |  |
| 1.2 | Przekątna ekranu: 18,5 cali, maksymalna wielkość plamki 0,461 mm |  |
| 1.3 | Typ panela LCD - TFT TN, min. rozdzielczość obrazu 1366 x 768 pikseli |  |
| 1.4 | Czas reakcji matrycy 5 ms, min. jasność wyświetlacza 250 cd/m2 |  |
| 1.5 | Możliwość „zimnego startu”, kształt sinusoidalny napięcia wyjściowego przy pracy z baterii |  |
| 2. | W zakresie wejść/wyjść |
| 2.1 | 15-stykowe D-Sub złącze wej. |  |
| 3. | W zakresie zasilania |
| 3.1 | Zasilacz awaryjny musi być przystosowana do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |
| 3.2 | W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. |  |
| 4. | W zakresie usług gwarancyjnych |
| 4.1 | Monitor musi być objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją poświadczoną kartą gwarancyjną |  |
| 5. | W zakresie innych cech |
| 5.1 | Monitory muszą być fabrycznie nowe |  |
| 5.2 | Monitory muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu |  |
| 5.3 | Monitory muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model |  |

- Wymagane parametry zestawu serwerowego

| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętowym |
| 1.1 | Procesor przeznaczony do zastosowań serwerowych w architekturze x86-64, 64-bitowy, czterordzeniowy, cache L3 8MB, częstotliwość 2,53MHz |  |
| 1.2 | Pojemność pamięci RAM: 4GB ECC DDR3, PC- 1066 (2x2GB) |  |
| 1.3 | Kontroler RAID: LSI SATA II |  |
| 1.4 | Dysk twardy (2szt w układzie RAID1)o pojemności co najmniej 500GB z interfejsem SATA każdy |  |
| 1.5 | Karta graficzna z pamięcią o pojemności co najmniej 512MB |  |
| 1.6 | Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer |  |
| 1.7 | 2 zintegrowane karty sieciowe 1000 Mbit/s |  |
| 1.8 | Wbudowane porty wej/wyj- 4 USB 2.0 |  |
| 2. | W zakresie oprogramowania |
| 2.1 | System operacyjny MS Windows Server Standard 2008 PL 64-bit (w wersji gov.) + 25 licencji (na stację roboczą) |  |
| 3. | W zakresie zasilania |
| 3.1 | Przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |
| 3.2 | W zakresie poboru energii musi być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. |  |
| 4. | W zakresie usług gwarancyjnych |
| 4.1 | Komputery stacjonarne muszą być objęte gwarancją objętą na okres co najmniej 36 miesięcy typu „door-to-door” |  |
| 5. | W zakresie innych cech |
| 5.1 | Serwer musi być fabrycznie nowy |  |
| 5.2 | Musi pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu |  |
| 5.3 | Serwer musi posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem. |  |
| 5.4 | Serwer musi posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę |  |
| 5.5 | Serwer musi posiadać dodatkowo myszkę komputerową wykonaną w technologii optycznej z 2 przyciskami i rolką do przewijania i interfejsem USB |  |
| 5.6 | Serwer musi posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model |  |
| 5.7 | Obudowa typu „rack” |  |

- Wymagane parametry podstawek pod obudowy

| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie ogólnym |
| 1.1 | Podstawka pod obudowę komputera stacjonarnego z możliwością regulacji szerokości oraz mająca kółka z możliwością blokad |  |