Załącznik nr 1 do oferty

………………………………….

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU USG UROLOGICZNEGO

| Lp. | Parametry/Warunek | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wpisać TAK | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferent/Producent | ---------- | ---------- |  |
| 2. | Nazwa i typ | ---------- | ---------- |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | ---------- | ---------- |  |
| 4. | Rok produkcji 2011 | TAK |  | ---------- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK opisać |  |  |
| 2. | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych nie mniej niż 5000 | TAK podać |  |  |
| 3. | Dynamika systemu – minimum 170 dB | TAK podać |  |  |
| 4. | Częstotliwość pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK podać |  |  |
| 5. | Ilość gniazd przełączanych elektronicznie nie mniej niż 2 | TAK podać |  |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 7. | Wbudowany dysk twardy min 40 GB z archiwizacją obrazów statycznych i dynamicznych oraz możliwością zgrania na flash | TAK podać |  |  |
| 8. | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |  |
| 9. | Wielkość ekranu przekątna (w calach) nie mniej niż 19 | TAK podać |  |  |
| 10. | Minimalna głębokość penetracji (w cm) nie mniej niż 28 cm | TAK podać |  |  |
| 11. | Pamięć obrazów zapamiętanych w trybie CINE nie mniej niż 3000 | TAK podać |  |  |
| 12. | Minimalny zakres mierzonej prędkości przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego 0,5 cm/s -10,5 m/s | TAK podać |  |  |
| 13. | Minimalny zakres mierzonej prędkości przepływu dla Dopplera Kolorowego 0,5 cm/s – 8,5 m/s | TAK podać |  |  |
| 14. | Zakres regulacji uchylności bramki dopplera kolorowego nie mniej niż +/- 20 stopni | TAK podać |  |  |
| 15. | Tryby pracy: B; B+B; PWD, CD, Duplex, Triplex, Power Doppler Kierunkowy | TAK podać |  |  |
| 16. | Pomiar dla trybu 2 D – min: 6 odległości, powierzchnia, objętości – trzema metodami (obrys, HWL, elipsa), pomiar kąta | TAK podać |  |  |
| 17. | Pakiet obliczeniowy urologiczny z możliwością obliczania PSAD, PPSA oraz wskaźnika TZ | TAK podać |  |  |
| II. | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 1. | Głowica elektroniczna CONVEX do badań brzusznych | TAK podać typ |  |  |
| a. | Zakres pracy co najmniej 2,0-6,0 MHz | TAK podać |  |  |
| b. | Minimalna ilość elementów – 180 kryształów | TAK podać |  |  |
| c. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| d. | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |  |
| e. | Kąt skanowania min 60 stopni | TAK podać |  |  |
| f. | Przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy min 0,6 do 2,4 mm | TAK podać typ |  |  |
| 2. | Głowica elektroniczna rektalna convex-convex | TAK podać typ |  |  |
| a. | Zakres pracy co najmniej 5,0-10,0 MHz | TAK podać |  |  |
| b. | Minimalna ilość elementów – 192 kryształy | TAK podać |  |  |
| c. | Przystawka biopsyjna z kanałem roboczym przez środek głowicy – 3 szt. | TAK podać typ |  |  |
| d. | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym dwóch płaszczyzn prostaty | TAK |  |  |
| e. | Płaszczyzny przełączane za pomocą przycisków na głowicy | TAK |  |  |
| III. | Opcje (rozbudowa systemu) na dzień składania ofert |  |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną objętościową 360 stopni o częstotliwości min 6,0-16,0 MHz | TAK podać typ |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową min 38 mm o częstotliwości min 6,0-18,0 MHz | TAK podać typ |  |  |
| IV. | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK podać |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 3. | Drukarka termiczna czarno-biała | TAK podać typ |  |  |

…………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych